Caractéristiques	EDU Tello	Parrot Bebop	Parrot Bebop 2
Dimensions	98 x 92,5 x 41 mm	28 x 32 x 3,6 cm	38,2 x 32,8 x 8,9 cm
Poids	80 g	400 g	500 g
Caméra	Capteur HD 720p avec stabilisation électronique de l'image	Capteur 14 MP avec objectif fisheye 180°	Capteur 14 MP avec objectif fisheye 180°
Résolution vidéo	1280 x 720 pixels	1920 x 1080 pixels à 30 fps	1920 x 1080 pixels à 30 fps
Résolution photo	5 MP	4096 x 3072 pixels	4096 x 3072 pixels
Stabilisation	Électronique	Numérique sur 3 axes	Numérique sur 3 axes
Autonomie de vol	Environ 13 minutes	Environ 11 minutes	Environ 25 minutes
Batterie	LiPo 3,8 V 1100 mAh	LiPo 3 cellules 1200 mAh	LiPo 3 cellules 2700 mAh
Portée maximale	Environ 100 mètres	Environ 300 mètres avec smartphone/tablette ; jusqu'à 2 km avec le Skycontroller	Environ 300 mètres avec smartphone/tablette ; jusqu'à 2 km avec le Skycontroller
Vitesse maximale	Non spécifiée	47 km/h	60 km/h
Capteurs	Baromètre, capteurs de distance, système de positionnement optique (VPU)	Gyroscope, accéléromètre, baromètre, compas magnétique, capteur à ultrasons, caméra verticale pour la stabilité jusqu'à 8 mètres	Gyroscope, accéléromètre, baromètre, compas magnétique, capteur à ultrasons, caméra verticale pour la stabilité jusqu'à 8 mètres
Stockage	Non spécifié	Mémoire flash intégrée de 8 Go	Mémoire flash intégrée de 8 Go
Système de pilotage	Application mobile (iOS et Android) ; compatible avec certaines manettes Bluetooth	Application FreeFlight Pro sur smartphone/tablette (iOS et Android) ; compatible avec le Skycontroller (radiocommande dédiée)	Application FreeFlight Pro sur smartphone/tablette (iOS et Android) ; compatible avec le Skycontroller (radiocommande dédiée)
Fonctionnalités notables	Décollage/atterrissage automatique, système anti-collision, programmation avec Scratch, modes de vol prédéfinis (flips, etc.)	GPS intégré, programmation de trajets spécifiques, partage de vidéos et photos, modes de vol automatisés	GPS intégré, programmation de trajets spécifiques, partage de vidéos et photos, modes de vol automatisés, vitesse en vol de 57 km/h, caméra inclinable verticalement et latéralement, stabilisation numérique améliorée, meilleure résistance au vent, autonomie accrue
Prix approximatif	Environ 100 euros	Environ 500 euros	Environ 500 euros

Remarques :
- Le EDU Tello, développé en collaboration avec DJI et Intel, est un mini-drone éducatif conçu pour initier les utilisateurs au pilotage et à la programmation de drones. Il est doté de fonctionnalités avancées pour sa catégorie, telles que la stabilisation électronique de l'image et la programmation via Scratch.
- Le Parrot Bebop est un drone de loisirs équipé d'une caméra grand-angle de 14 mégapixels, capable de filmer en Full HD 1080p. Il offre une stabilisation numérique sur 3 axes et peut être piloté via une application mobile ou le Skycontroller pour une portée étendue.​
- Le Parrot Bebop 2 améliore les performances de son prédécesseur avec une autonomie de vol accrue (environ 25 minutes), une vitesse maximale plus élevée et une meilleure résistance au vent. Il conserve la caméra de 14 MP avec objectif fisheye et la stabilisation numérique sur 3 axes.